## Slide 1
BOSCH – BMP280 – Sensor mit BMP2 API
Messwerte | Temperatur, Luftdruck
Interface | I2C
Modes | Sleep / Normal / Forced
Register | 0xD0 – Sensor ID
Anschluß-Pin SDA | 20
Anschluß-Pin SCL | 21
Hauptprogramm ESP32_S3_IDF_BMP2.c
int8_t <- bmp2_i2c_read (reg_addr, *reg_data, lenght, *intf_ptr) {
…
i2c_master_write_read_device( … , … , … );
…}
int8_t <- bmp2_i2c_write(reg_addr, *reg_data, length, *intf_prt) {
…
i2c_master_write_to_device(… , … , … );
…}
app_main(void) {
i2c_master_init()
bmp.read = bmp2_i2c_read;
bmp.write = bmp2_i2c_write;
bmp.delay_us = delay_ms
…}
Bosch - API bmp2.c
…
bmp2_init(*dev)
…
bmp2_get_regs()
…
dev->read(reg_addr, reg_data, lenght, dev->intf_ptr)
Im Hauptprogramm werden die Schreib- und Leseroutinen für das I2C Protokoll definiert (hier bmp2_i2c_read und bmp2_i2c_write) und den Routinen aus dem BOSCH-API zugeordnet bmp.read = bmp2_i2c_read.
So werden alle Lese- und Schreibbefehle im API über die im Hauptprogramm definierten Routinen abgearbeitet.
Zu beachten: Die Schreib- und Leseroutinen für I2C nutzen die Funktionen i2c_master_write_read_device und i2c_master_write_to_device vom Treiber device/I2C, der erst ab IDE Release 4.4 zur Verfügung steht.
1
1
2
2
3
3
4
4